## Slide 1: Réseaux Informatiques CM3
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Plan
CM1 :
  Introduction
  Modèle OSI (rapide)
  Exemple
  TP Doom
CM2 :
  Couche Physique
  Couche Liaison
  Couche Réseau
  Couche Transport
  TP Firewall
CM3 :
  NAT / PAT – IPV6
  Protocoles
  Wi-Fi
  Tunnels
CM4 :
  Cybersécurité

## Slide 3: Exercice – Cartographie réseau

## Slide 4: Exercice – Cartographie réseau
2.7.113.68
192.168.1.200
192.168.0.1/24
192.168.0.115
192.168.0.116
192.168.0.197
192.168.0.188
192.168.0.158
192.168.0.195
192.168.0.123
192.168.10.1/24
X26
RPi
192.168.1.1/24

## Slide 5: Rappel des 2 premiers cours

## Slide 6: Modèle OSI

## Slide 7: Couche Liaison - Ethernet
Communication entre 2 équipements reliés entre eux
Adresse équipements : Adresse MAC
Format HH.HH.HH.HH.HH.HH
Trame :
Notes: Pénurie Adresse MAC :
6 Octets -> 48 bits -> 2^48 possibilités
48 Bits -> 281 000 milliards d’équipements
-> 543 000 interfaces / km² sur la terre entière
-> Surface émergé (128 millions km²) : 2 interfaces / m² de surface émergée

## Slide 8: Couche Réseau : IP
Deux Formats : IPV4 (64bits) et IPV6 (128bits)
IPV4 :
Adresse en .255 : Broadcast
IP : 10.8.45.8/8 : Réseau, Masque, Nombre d’équipements possibles, adresse de Broadcast
Masque /16 : Écrivez le sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX
Retour CM2, slide 45
Notes: 10.8.45.8/8 :
Réseau : 10.0.0.0
Masque 255.0.0.0
Nombre d’équipement = 2 ^24 – 1 = 16 777 216 – 1
Adresse de broadcast 10.255.255.255
Masque / 16 : 255.255.0.0

## Slide 9: Couche Transport
UDP :
  Simple
  Pas de garantie de réception
  Streaming, Visio, DHCP, DNS
TCP :
  Contrôle de réception
  FTP, SSH, HTTP …
Émetteur
Récepteur
Émetteur
Récepteur

## Slide 10: Matériel
HUB : Couche 2
SWITCH : Couche 3
Firewall/Routeur : Toutes les couches

## Slide 11: Couche Transport
NAT / PAT

## Slide 12: Transport – NAT / PAT
Objectif :
  Masquer les adresses des équipements (sécurité)
  Utiliser un faible nombre d’adresse IP publique pour un grand nombre d’adresse IP privée
NAT : Network Address Translation
PAT : Port Address Translation
Notes: On voit dans quelque slides pourquoi il faut économiser les adresses IP publiques

## Slide 13: Transport – NAT
4 sous réseaux en /24
-> Combien d’équipements ?
-> Combien d’adresse IP publiques ?
IP

## Slide 14: Transport – NAT
4 sous réseaux en /24
-> 1000 Équipements
-> 1000 Adresses IP publiques

## Slide 15: Transport – NAT
L’idée :
Les équipements n’ont pas besoin d’une
adresse IP publique en permanence
Ils vont se partager
un « pool » d’adresse IP

## Slide 16: Transport – NAT
4 sous réseaux en /24
-> 1000 Équipements
-> 255 Adresses IP publiques
255
NAT de 12.168/16
Vers 193.48.100/24
193.148.100/24

## Slide 17: Transport – NAT
4 sous réseaux en /16
-> ???? Équipements
-> 255 Adresses IP publiques
Notes: Tous les équipements n’ont pas besoin d’avoir accès à internet en même temps.
Seuls les équipements actifs utilisent une adresse IP publique
Le routeur réalise l’allocation de façon dynamique
Il remplace dans les trames IP l’adresse source par une adresse publique

## Slide 18: Transport – NAT
4 sous réseaux en /16
-> 250000 Équipements
-> 255 Adresses IP publiques
Notes: Tous les équipements n’ont pas besoin d’avoir accès à internet en même temps.
Seuls les équipements actifs utilisent une adresse IP publique
Le routeur réalise l’allocation de façon dynamique
Il remplace dans les trames IP l’adresse source par une adresse publique

## Slide 19: Transport – NAT
Certains équipements (serveurs ..) doivent toujours être adressables
  Définition dans le routeur que l’adresse IP ne peut pas être réutilisée
Durée avant réutilisation ? 20min, 1 h ?
Problématique de fragmentation

## Slide 20: Transport – PAT
4 sous réseaux en /16
-> 250000 Équipements
-> 1 Adresse IP publique
Le routeur attribue un numéro de port pour chaque équipement/flux
Notes: Cas classique des box Internet
Avantage en terme de sécurité

## Slide 21: Transport – PAT
10.101.0.25:14573 connexion vers 142.250.200.227:80
Routeur change le port source et l’IP :
193.48.100.62:1001
Au retour, si la trame possède le numéro de port
1001, le routeur effectue la modification inverse
,il envoi la trame à 10.101.0.25:14573
193.48.100.62
Notes: Cas classique des box Internet
Avantage en terme de sécurité

## Slide 22: Couche Réseau
IPV6

## Slide 23: Couche – Réseau – IPV6
Le constat : pénurie d’adresse IPV4 (Malgré sous-réseaux et PAT…)
  32bits -> 4 milliards d’adresses disponibles
  2011 : Tous les blocs d’adresse IP distribués aux RIR
IPV6
  2^128 : 340.1036 adresses disponibles
  Réserve illimitée : correspond 1018 par mm² de la terre

## Slide 24: Couche – Réseau – IPV6
Format :
Notation : 8 Groupes de 2 Octets :
  2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001
  2001:db8:0:85a3:0:0:ac1f:8001 (On peut retirer les 0 non significatifs)
  2001:db8:0:85a3::ac1f:8001 (Une suite de plusieurs groupe 0 peuvent être retirés)
  Masque de sous réseau : idem IPV4
Propriété :
  Unique ! Plus besoin de PAT/NAT
Adresses spécifiques
  127.0.0.1 -> ::1/128
Notes: Plus de PAT/NAT : Problème de sécurité
Description d’une architecture avec la box, filtrage par la box, filtrage a faire par l’ordinateur / capteur

## Slide 25: Couche – Réseau – IPV6
Allocation des adresses IP V6 :
IANA distribue au 5 RIR : 3 bits :
Les RIR distribue des blocs aux LIR (FAI et grosses sociétés) : 20 bits
Chaque LIR « prête » d’une adresse /64 à ses clients
Identifiant machine dans le sous réseau

## Slide 26: Couche – Réseau – IPV6
Plus besoin de faire de NAT ou PAT
Contrepartie : les équipements sont directement accessibles depuis le web (On active le firewall de la box !)

## Slide 27: Quelques protocoles
Notes: Quels sont les protocoles que vous connaissez ?

## Slide 28: Protocole FTP - Présentation
File Transfer Protocol
Objectif :
  Transférer des fichiers
Fonctionnement Client / Serveur
Port TCP 20 & 21 (Par défaut)

## Slide 29: Protocole FTP - Fonctionnement
Attention : tout en clair !
Mode actif : uniquement LAN (sauf si
Ajout des règles dans le routeur)
Outil : Filezilla
Mode Actif
Mode Passif
Notes: https://sitelec.org/cours/caleca/ftp/les_bases.htm
Quelque commandes :
USER user
PASS mot de passe
PWD : Print Working Directory (donne / quand on est la racine)
LIST : LS

## Slide 30: Protocole - Telnet
Objectif : Échange de ligne de texte entre serveur/client
Utilisé pour l’administration de serveur
Port : 23
Attention : Toutes les
données sont en clair !

## Slide 31: Protocole – SSH – Secur SHell
Successeur de Telnet
Administration de serveur
TCP 22
Flux sécurisés
Connection :
  mot de passe
  Clé

## Slide 32: Protocole - SSH
Possibilité de faire du tunnelling : permet de sécuriser une connexion qui ne l’est pas
SFTP (Différent de FTPS) -> FTP en utilisant SSH
SCP -> Copy en utilisant SSH
Reverse SSH
Notes: Reverse SSH : schéma au tableau

## Slide 33: Protocole – HTTP – Hypertext Transfer Protocol
Objectif : Transférer des pages Web
Client Serveur
Port 80
Notes: https://azurplus.fr/a-quoi-sert-exactement-une-adresse-mac/

## Slide 34: Protocole - Modbus
Objectif : Automate industriel
Client Serveur
Port 502
Notes: https://azurplus.fr/a-quoi-sert-exactement-une-adresse-mac/

## Slide 35: Wi-Fi

## Slide 36: Wi-Fi – Introduction
Objectif : Créer un réseau par ondes radio
Avantages :
  Plus de câbles !
  Infrastructures plus légères
Inconvénient :
  Sécurité
  Consommation
Notes: Est-ce que ça vous aurait intéressé de sertir des câbmes ?

## Slide 37: Wi-Fi – physique
Connection
  Ad Hoc (Point à Point)
  AP (Access Point)
  Répéteur (Wi-Fi -> Wi-Fi)
Bande Radio : 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (Wi-Fi 6E & >)
Débit : 3,5Gbits (WiFi 5) -> 46Gbits (WiFi 7)
Portée : une dizaine de mètres, qq km avec antenne directionnelle (Record 382km)
Notes: Utilisation d’une boite de chicoré : 200m

## Slide 38: Wi-Fi
Connection
  SSID
  Mot de passe
Sécurisation :
  WEP -> Inefficace . 3min pour récupérer le mot de passe
  WPA & WPA2 (Attention, désactiver le WPS !)
  Le futur : WPA3
Besoin de mettre en place un réseau Wi-Fi ? Le reflexe : ANSSI :
https://cyber.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/NP_WIFI_NoteTech.pdf

## Slide 39: Réseau Privé Virtuel (VPN)
Virtual Private Network

## Slide 40: VPN - Principe
Créer un réseau virtuel privé (Virtual Private Network) permettant l’interconnexion de réseau
Exemple :

## Slide 41: VPN – Les possibilités
VPN SSL (TLS) :
  Utilisation typique : Collaborateurs en mobilité
  https://cyber.gouv.fr/uploads/2018/10/guide_nomadisme_anssi_pa_054_v1.pdf
  Masquage d’IP
Utilisation IPSec :
  Utilisation typique : Entre deux bureaux d’une entreprise
  https://cyber.gouv.fr/uploads/2012/09/NT_IPsec.pdf

## Slide 42: VPN – SSL (TLS)
Création d’un tunnel au-dessus du TLS
Avantage : Un client Web suffit (mais on peut utiliser des clients lourds)
Notes: Très utilisé ! Notamment pour relier des antennes 4G qui sont trop loin du réseau fibre
EDF : Barrage relié en point à point

## Slide 43: VP - IPsec
Inconvénient :
  Nécessite un client lourd sur le poste utilisateur ou un firewall dédié
Utilisation : entre deux sites de la même entreprise

## Slide 44: TP Cablage

## Slide 45
Images de WikiHow : https://fr.wikihow.com/sertir-un-connecteur-RJ-45 & https://clicmeric.com/sertir-un-cable-droit-et-un-cable-croise-comment-et-quelle-difference/
Norme 568B