## Slide 1: Réseaux Informatiques CM3
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Plan
CM1 :
  Introduction
  Modèle OSI (rapide)
  Exemple
  TP Blobby Volley
CM2 :
  Couche Physique
  Couche Liaison
  Couche Réseau
  Couche Transport
  TP Firewall
CM3 :
  IPV6
  Protocoles
  Wi-Fi
  Tunnels
CM4 :
  Cybersécurité

## Slide 3: Rappel des 2 premiers cours

## Slide 4: Modèle OSI

## Slide 5: Couche Liaison - Ethernet
Communication entre 2 équipements reliés entre eux
Adresse équipements : Adresse MAC
Format HH.HH.HH.HH.HH.HH
Trame :
Notes: 10.103.45.8/10 : 10. 0110 0111 : Réseau 10.64.0.0 Masque : 255.192.0.0 Adresse machine :

## Slide 6: Couche Réseau : IP
Deux Formats : IPV4 (64bits) et IPV6 (128bits)
IPV4 :
Adresse en .255 : Broadcast
IP : 10.8.45.8/8 : Réseau, Masque, Nombre d’équipements possibles, adresse de Broadcast
Masque /16 : Écrivez le sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX
Notes: 10.103.45.8/10 : 10. 0110 0111 : Réseau 10.64.0.0 Masque : 255.192.0.0 Adresse machine :

## Slide 7: Couche Transport
UDP :
  Simple
  Pas de garantie de réception
  Streaming, Visio, DHCP, DNS
TCP :
  Contrôle de réception
  FTP, SSH, HTTP …
Notes: 10.103.45.8/10 : 10. 0110 0111 : Réseau 10.64.0.0 Masque : 255.192.0.0 Adresse machine :

## Slide 8: Matériel
HUB : Couche 2
SWITCH : Couche 3
Firewall/Routeur : Toutes les couches

## Slide 9: Couche Réseau
IPV6

## Slide 10: Couche – Réseau – IPV6
Le constat : pénurie d’adresse IPV4 (Malgré sous réseau et PAT…)
  32bits -> 4 milliards d’adresses disponibles
  2011 : Tous les blocs d’adresse IP distribués aux RIR
IPV6
  340.1036 adresses disponibles
  Réserve Illimité : correspond 1018 par mm² de la terre

## Slide 11: Couche – Réseau – IPV6
Format :
Notation : 8 Groupes de 2 Octets :
  2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001
  2001:db8:0:85a3:0:0:ac1f:8001 (On peut retirer les 0 non significatifs)
  2001:db8:0:85a3::ac1f:8001 (Une suite de plusieurs groupe 0 peuvent être retirés)
  Masque de sous réseau : idem IPV4
Propriété :
  Unique ! Plus besoin de PAT/NAT
Adresses spécifiques
  127.0.0.1 -> ::1/128
  Réserve Illimité : correspond 1018 par mm² de la terre

## Slide 12: Quelques protocoles

## Slide 13: Protocole FTP - Présentation
Objectif :
  Transférer des fichiers
Fonctionnement Client / Serveur
Port TCP 20 & 21
Notes: Format : HH HH HH HH HH HH
Spécificité : unicité

## Slide 14: Protocole FTP - Fonctionnement
Objectif :
  Transférer des fichiers
Fonctionnement Client / Serveur
Port TCP 20 & 21
Notes: Format : HH HH HH HH HH HH
Spécificité : unicité

## Slide 15: Protocole - Telnet
Objectif : Échange de ligne de texte entre serveur/client
Utilisé pour l’administration de serveur
Port : 21
Attention : Toutes les
données sont en clair !

## Slide 16: Protocole - SSH
Successeur de Telnet
Administration de serveur
TCP 22

## Slide 17: Protocole - SSH
Possibilité de faire du tunnelling : permet de sécuriser une connexion qui ne l’est pas
SFTP -> FTP en utilisant SSH
SCP -> Copy en utilisant SSH
Reverse SSH : Schéma au tableau

## Slide 18: Protocole - HTTP
Objectif : Transférer des pages Web
Client Serveur
Port 80
Notes: https://azurplus.fr/a-quoi-sert-exactement-une-adresse-mac/

## Slide 19: Protocole - Modbus
Objectif : Automate industriel
Client Serveur
Port 502
Notes: https://azurplus.fr/a-quoi-sert-exactement-une-adresse-mac/

## Slide 20: Wi-Fi

## Slide 21: Wi-Fi – Introduction
Objectif : Créer un réseau par ondes radio
Avantages :
  Plus de câbles !
  Infrastructures plus légères
Inconvénient :
  Sécurité
  Consommation
Notes: Est-ce que ça vous aurait intéressé de sertir des câbmes ?

## Slide 22: Wi-Fi – physique
Connection
  Ad Hoc (Point à Point)
  AP (Access Point)
  Répéteur (Wi-Fi -> Wi-Fi)
Bande Radio : 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (Wi-Fi 6E)
Débit : 1,3Gbits (WiFi 5)
Portée : une dizaine de mètres, qq km avec antenne directionnelle (Record 382km)
Notes: Est-ce que ça vous aurait intéressé de sertir des câbmes ?

## Slide 23: Wi-Fi
Connection
  SSID
  Mot de passe
Sécurisation :
  WEP -> Inefficace . 3min pour récupérer le mot de passe
  WPA & WPA2 (Attention, désactiver le WPS !)
  Le futur : WPA3
Besoin de mettre en place un réseau Wi-Fi ? Le reflexe : ANSSI :
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/NP_WIFI_NoteTech.pdf

## Slide 24: Réseau Privé Virtuel (VPN)

## Slide 25: VPN - Principe
Créer un réseau virtuel privé (Virtual Private Network) permettant d’interconnection de réseau
Exemple :

## Slide 26: VPN – Les possibilités
VPN SSL (TLS) :
  Collaborateurs en mobilité
  https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2018/10/guide_nomadisme_anssi_pa_054_v1.pdf
  Masquage d’IP
Utilisation IPSec :
  Entre deux bureaux d’une entreprise
  https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2012/09/NT_IPsec.pdf

## Slide 27: VPN – SSL (TLS)
Création d’un tunnel au dessus du TLS
Avantage : Un client Web suffit (mais on peut utiliser des clients lourds)
Notes: Très utilisé ! Notamment pour relier des antennes 4G qui sont trop loin du réseau fibre
EDF : Barrage relié en point à point

## Slide 28: VP - IPsec
Inconvénient : Nécessite un client lourd sur le poste utilisateur
Utiliosation : entre deux sites de la même entreprise