## Slide 1: Réseaux Informatiques CM1
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Qui suis-je ?
Diplômé de l’ENSIEG (maintenant ENSE3)
Parcours salarié : prestataire chez Trixell puis EDF. Employé chez Sous Les Fraises (Agriculture Urbaine)
Parcours entrepreneur : Société d’automatisation de culture, capteurs connectés pour poubelle, jouets pour enfants
-> Bénévole

## Slide 3: Bibliographie
Wikipedia
Cours de Rafika THABET (Polytech 2021)

## Slide 4: Organisation du cour
18h :
  4h CM
  4h TD
  8h TP
Examen le 09/05
Les cours seront un mélange de CM, TD et TP

## Slide 5: Objectifs
Être à l’aise avec :
  Le modèle OSI
  Le matériel (Cable, routeur, firewall)
  Adressage IP / Réseaux / Ports / ICMP / Traceroute
  Applicatifs standards : SSH/FTP/HTTP serveur/socket
Notion de :
  Cybersécurité
  Empreinte environnementale
  Autre réseaux (RS232* / 485*, LoRa, Satellitaire, 3G/4G/5G, WiFi)
  Protocole : Telnet, Modbus*, OPC, DNS, SMTP
*Vu aussi en informatique industriel

## Slide 6: Plan
CM1 :
  Introduction
  Modèle OSI (rapide)
  Exemple
  TP Blobby Volley
CM2 :
  Couche Physique
  Couche Liaison
  Couche Réseau
  Couche Transport
  TP Firewall
CM3 :
  NAT / PAT – IPV6
  Protocoles
  Wi-Fi
  Tunnels
CM4 :
  Cybersécurité

## Slide 7: Introduction

## Slide 8: Introduction – Réseaux ?
Connaissez-vous des réseaux ?

## Slide 9: Introduction – Réseaux - Définition
Un «Réseau» est un ensemble d’objets interconnectés. Il permet de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien définies.
Un «Réseau Informatique» est un ensemble d‘équipements informatiques interconnectés via des canaux de télécommunication pour échanger de l'information.

## Slide 10: Introduction – Historique
Objectif des réseaux : Transférer une information du point A au B
Sois fainéant, sois fainéant - Tu vivras longtemps (Coluche)
-> transférer de l’information avec le moindre effort
Notes: Exemple :
EDF lecture de sismographe à la main - Automatition

## Slide 11: Introduction – Historique
Coursier :
Beaucoup de travail

## Slide 12
Notes: Feu d’alarme du Gondor

## Slide 13: Introduction – Historique
Télégraphe Chappe (1794) :
Premiers réseaux
Notes: Paris Lille : 9 Minutes
1844 : 534 Tours
Pour une communication privée, on repassera,,,,
Vous avez déjà vu de la transmission d’information optique sommaire à travers des pays dans un film ?

## Slide 14: Introduction – Historique
Télégraphe électrique 1830 :
Notes: Message envoyé : télégramme – Environ 30 mots minutes soit 2,5baud/s (en moyenne 5 caractères par mot)
1850 -> Premier câble sous marin (France Angleterre)
1856 -> Traverse l’atlantique
1876 -> Permettra l’invention du téléphone
1935 -> Telex : 45baud / second (un baud = 1 symbole)

## Slide 15: Introduction – Historique
1958 : Société Bell : Modem
1971 : Premier mail
1983 : Protocole TCP/IP
1984 : 1000 ordinateurs connectés
2014 : 1 000 000 de site web
Aujourd’hui : 60% de la population mondial est connecté

## Slide 16: Modèle OSI

## Slide 17: Modèle OSI
Séparation d’un réseau en « couches »
Notes: Slides suivants, on va parcourir les différentes couches pour voir de quoi il s’agit
On entrera dans le détail dans les cours suivants

## Slide 18: Couche physique
Support de l’information
Exemple :
Cable RJ45
Fibre optique
Radio
Coaxial …
Notes: Signaux électriques

## Slide 19: Couche Liaison
Identification physique des équipements
Une adresse par équipement et par connexion réseau
Une adresse unique par interface réseau
Notes: Enlever le diapo , montrer les connections de mon PC
Plusieurs interface -> Plusieurs adresse mac même pour un seul ordinateur

## Slide 20: Couche Liaison
Combien d’adresse MAC ?

## Slide 21: Couche Liaison
Interface RJ45
Interface Wifi
Interface Bluetooth
+ Interface virtuelles …

## Slide 22: Couche Réseau
Adresse IP
Deux Formats : IPV4 (64bits) et IPV6 (128bits)
Adresse de l’équipement sur le réseau. Sur un réseau, chaque équipement à une adresse IP différente.
Si mon équipement change de réseau, l’adresse MAC reste identique mais l’adresse IP change
Notes: Ajouter les explications de l’adresse IP
Ajouter Exemple

## Slide 23: Couche Transport
Gestion des ports (NAT) et contrôle d’erreur
Notes: Port forwarding
BitTorrent -> Ouverture de port sur la box

## Slide 24: Couche Session
Fonctions :
Synchronisation des communications
gestion des « transactions »
Ce type de communication n'est pas bien pris en charge dans le monde IP

## Slide 25: Couche Présentation
Transformations des octets bruts en données utilisables
Exemple :
Conversion en texte
Conversion de données
Chiffrement / déchiffrement

## Slide 26: Couche Application
Des idées ?

## Slide 27: Couche Application
Exemple d’application :
HTML HTTP
FTP
SMTP POP
TELNET SSH
MODBUS OPC

## Slide 28: Exemple

## Slide 29: Exemple – Recherche Web

## Slide 30: Exemple – Recherche Web
Notes: Antenne relais, fibre, filaire
Couche liaison : combien d’adresse MAC (d’interface) sur mon téléphone ?

## Slide 31: Exemple – Recherche Web
Adresse MAC

## Slide 32: Exemple – Recherche Web
Obtention d’une Adresse IP
Focus : DHCP

## Slide 33: Exemple – Recherche Web
Obtention de l’adresse IP de Facebook :
157.240.195.35
Focus : DNS
facebook.com
facebook.com
facebook.com
157.240.195.35
157.240.195.35
157.240.195.35
facebook.com

## Slide 34: Exemple – Recherche Web
Envoie à 157.240.195.35 : get /bde.polytechgre/
Réponse :
HTTP/1.0 200 OK
<TITLE>BDE Polytech Grenoble</TITLE>
<p>Page Officielle du BDE de Polytech Grenoble<p>

## Slide 35: TP Doom

## Slide 36: Résumé du premier cour
Fonctionnement réseau informatique
Format adresse IP / Nom d’un réseau