## Slide 1: Réseaux Informatiques CM1
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Qui suis-je ?
Diplômé de l’ENSIEG (maintenant ENSE3)
Parcours salarié : prestataire chez Trixell puis EDF. Employé chez Sous Les Fraises (Agriculture Urbaine)
Parcours entrepreneur : Société d’automatisation de culture, capteurs connectés pour poubelle, jouets pour enfants
-> Bénévole

## Slide 3: Bibliographie
Cours de Rafika THABET (Polytech 2021)

## Slide 4: Organisation du cour
18h :
  4h CM
  4h TD
  8h TP
Examen le 09/05
Les cours seront un mélange de CM, TD et TP

## Slide 5: Objectifs
Être à l’aise avec :
  Le modèle OSI
  Le matériel (Cable, routeur, firewall)
  Adressage IP / Réseaux / Ports / ICMP / Traceroute
  Applicatifs standards : SSH/FTP/HTTP serveur/socket
Notion de :
  Cybersécurité
  Empreinte environnemental
  Autre réseaux (RS232* / 485*, LoRa, Satellitaire, 3G/4G/5G, WiFi)
  Protocole : Telnet, Modbus*, OPC, DNS, SMTP
*Vu aussi en informatique industriel

## Slide 6: Plan
Introduction
Modèle OSI (rapide)
Exemple
TP Blobby Volley
Couche Physique
Couche Liaison
Couche Réseau
Couche Transport
Couche Session / Presentation / Applicative
Conclusion
Premier cours

## Slide 7: Introduction

## Slide 8: Introduction – Réseaux ?
Un «Réseau» est un ensemble d’objets interconnectés. Il permet de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien définies.
Un «Réseau Informatique» est un ensemble d‘équipements informatiques interconnectés via des canaux de télécommunication pour échanger de l'information.

## Slide 9: Introduction – Historique
Sois fainéant, sois fainéant - Tu vivras longtemps (Coluche)
Objectif : transférer de l’information avec le moindre effort
Notes: Exemple :
EDF lecture de sismographe à la main - Automatition

## Slide 10: Introduction – Historique
1958 : Société Bell : Modem
1971 : Premier mail
1983 : Protocole TCP/IP
1984 : 1000 ordinateurs connectés
2014 : 1 000 000 de site web
Aujourd’hui : 60% de la population mondial est connecté

## Slide 11: Modèle OSI

## Slide 12: Modèle OSI

## Slide 13: Couche physique
Support de l’information
Exemple :
Cable RJ45
Fibre optique
Radio
Coaxial …
Notes: Signaux électriques

## Slide 14: Couche Liaison
Identification physique des équipements
Une adresse par équipement et par connexion réseau
Une adresse unique par interface réseau
Notes: Enlever le diapo , montrer les connections de mon PC
Plusieurs interface -> Plusieurs adresse mac même pour un seul ordinateur

## Slide 15: Couche Réseau
Adresse IP
Deux Formats : IPV4 (64bits) et IPV6 (128bits)
Adresse de l’équipement sur le réseau. Sur un réseau, chaque équipement à une adresse IP différente.
Si mon équipement change de réseau, l’adresse MAC reste identique mais l’adresse IP change
Notes: Ajouter les explications de l’adresse IP
Ajouter Exemple

## Slide 16: Couche – Paquet – IPV4
Format : 32 bits, 4 octets
Contient deux informations :
  Identifiant du réseau et Identifiant de l’équipement
Seuls les équipements sur le même réseau peuvent communiquer entre eux

## Slide 17: Couche – Paquet – IPV4
Repérer le réseau de la station : masquage
Exemple :
  Adresse : 192.168.001.215
  Masque : 255.255.255.000
  Id Réseau :192.168.001
  Id Station : .215

## Slide 18: Couche – Paquet – IPV4
Mini TD
Adresse IP 192.168.001.215 – Masque 255.255.0.0 – Adresse réseau ? Adresse équipement ? Nombre d’adresse IP disponible sur le réseau ?
Adresse IP 10.129.134.5 – Masque 255.128.0.0 – Adresse réseau ?
Adresse IP 10.129.134.5/8 – Adresse réseau ?
Notes: 192.168.0.0 & 1.215
10.128.0.0 1.123.5

## Slide 19: Couche – Paquet – IPV4
Identifiants réseaux privés
  10.X.X.X (10/8) : 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (Grandes entreprises)
  172.16/12 : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
  192.168/16 : 192.168.0.0 à 192.168.255.255 (Particuliers et TPE)
  169.254/16 : 169.254.0.0 à 169.254.255.255 (utilisées pour l'autoconfiguration des hôtes)
Identifiant réseau particulier :
  127.0.0.X : Loopback
  224/8 (Classe D) : Groupes de stations (adhésion et résiliation par IGMP (Internet Group Managment Protocol)
  255/8 (Classe E) : Adresses expérimentales

## Slide 20: Couche Transport
Gestion des ports (NAT) et contrôle d’erreur
Notes: Port forwarding
BitTorrent -> Ouverture de port sur la box

## Slide 21: Couche Session
Fonctions :
Synchronisation des communications
gestion des « transactions »
Ce type de communication n'est pas bien pris en charge dans le monde IP

## Slide 22: Couche Présentation
Transformations des octets bruts en données utilisables
Exemple :
Conversion en texte
Conversion de données
Chiffrement / déchiffrement

## Slide 23: Couche Application
Exemple d’application :
HTML HTTP
FTP
SMTP POP
TELNET SSH
MODBUS OPC

## Slide 24: Exemple

## Slide 25: Exemple – Recherche Web

## Slide 26: Exemple – Recherche Web

## Slide 27: Exemple – Recherche Web
Adresse MAC

## Slide 28: Exemple – Recherche Web
Obtention d’une Adresse IP
Focus : DHCP

## Slide 29: Exemple – Recherche Web
Obtention de l’adresse IP de Facebook :
157.240.195.35
Focus : DNS
A changer par facebook

## Slide 30: Exemple – Recherche Web
Envoie à 157.240.195.35 : get /bde.polytechgre/
Réponse :
HTTP/1.0 200 OK
<TITLE>BDE Polytech Grenoble</TITLE>
<p>Page Officielle du BDE de Polytech Grenoble<p>

## Slide 31: TP Blobby Volley

## Slide 32: Résumé du premier cour
Fonctionnement réseau informatique
Format adresse IP / Nom d’un réseau