## Slide 1: Réseaux Informatiques CM2
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Plan
CM1 :
  Introduction
  Modèle OSI (rapide)
  Exemple
  TP Blobby Volley
CM2 :
  Couche Physique
  Couche Liaison
  Couche Réseau
  Couche Transport
  TP Firewall
CM3 :
  NAT / PAT – IPV6
  Protocoles
  Wi-Fi
  Tunnels
CM4 :
  Cybersécurité

## Slide 3: Rappel du premier cours

## Slide 4: Modèle OSI

## Slide 5: Adresse IP
Deux Formats : IPV4 (64bits) et IPV6 (128bits)
IPV4 :
IP : 10.103.45.8/10 : Réseau, Masque, Nombre d’équipements possibles
Masque /24 : Écrivez le sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX
Masque /16 : Écrivez le sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX
Notes: 10.103.45.8/10 : 10. 0110 0111 : Réseau 10.64.0.0 Masque : 255.192.0.0 Adresse machine :

## Slide 6: Couche Physique

## Slide 7: Couche – physique – Coaxial
La préhistoire !
Cable coaxial RG58, terminaison BNC
Topologie Bus

## Slide 8: Couche – physique – RJ45
Câbles réseau Ethernet - RJ45
4 paires de câble
Historique : Câble droit / Câble croisé
Notes: Si la languette est cassé, on jette le cable
Est-ce que ça vous aurait intéressé de sertir des câbles ?

## Slide 9: Couche – physique – RJ45
Distance max : 100m
Débit :
  10 & 100Mbit/s : 2 paires (sur 4)
  1 Gbit/s & supérieur : 4 paires
RJ45 : connecteur majoritairement utilisé

## Slide 10: Couche – physique – Fibre optique
Distance : de l’ordre du km
Débit : 10 Gbits/s
Plusieurs Connecteurs :

## Slide 11: Couche – physique – Radio
WiFi
LoRa / SigFox
Point à point
Notes: Très utilisé ! Notamment pour relier des antennes 4G qui sont trop loin du réseau fibre
EDF : Barrage relié en point à point

## Slide 12: Couche – physique – Règles générales
Identification des éléments :
  Câble :
    Couleur
    Tenant et Aboutissant
  Matériel :
    Identification (étiquettes)
    Registre du matériel / version de firmware

## Slide 13: Couche – physique – Équipement actif
Répéteur
Hub

## Slide 14: Couche Liaison

## Slide 15: Couche – Liaison – Adresse MAC
Format adresse MAC ?
Spécificité adresse MAC ?
Combien d’adresse MAC par équipement ?
Notes: Format : HH HH HH HH HH HH
Spécificité : unicité

## Slide 16: Couche – Liaison – Adresse MAC
occupent 48 bits (6 octets)
se représentent sous forme hexa, comme 00:21:9b:da:bc:91
les adresses MAC sont uniques car composées d'un identifiant de fabricant (OUI) et d'un identifiant de carte du fabricant (NIC) :

## Slide 17: Couche – Liaison – Adresse MAC
Identifiant UNIQUE de chaque appareil (Une adresse par réseau physique)
Fixé en usine (les fabricants achètent des plages d’adresses)
Je change de réseau,
l’adresse MAC reste la
même
Rappel !

## Slide 18: Couche – Liaison – Adresse MAC
A quoi ça sert ?
Ethernet : Envoyer une trame d’une adresse MAC à une autre
AA:AA:AA
AA:AA:AA
AB
Notes: https://azurplus.fr/a-quoi-sert-exactement-une-adresse-mac/

## Slide 19: Couche – Liaison
Charge utile : 25°C : 0x19 - MAC Source : BB:BB:BB:BB:BB:BB
MAC Destinataion : DD:DD:DD:DD:DD:DD
Notes: Essayer l’analogie Postale

## Slide 20: Couche – Liaison
Charge utile : 25°C : 0x19 - MAC Source : BB:BB:BB:BB:BB:BB
MAC Destinataion : DD:DD:DD:DD:DD:DD
DD:DD:DD
DD:DD:DD
BB:BB:BB
BB:BB:BB
0x19
AA:AA:AA
AA:AA:AA
AB
0xABCD
Trame -> AA:AA:AA:AA:AA:AA:AB:BB:BB:BB:BB:BB:BB:DD:DD:DD:DD:DD:DD:19:ABCD
Notes: Essayer l’analogie Postale

## Slide 21: Couche – Liaison
Analogie (utile pour la suite) : On envoie des informations en courrier
MAC Destination
MAC Source
Charge Utile
= Nom du destinataire
= Nom de l’expéditeur

## Slide 22: Couche – Liaison
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
   Quand j’envoie mon courrier, je dois connaitre le Nom (MAC) du destinataire

## Slide 23: Couche – Liaison
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
  Les machines doivent être dans le même réseau
MAC AA:AA:…
MAC BB:BB:…
MAC CC:CC:…
MAC AB:CC:…
MAC AB:CD:…

## Slide 24: Couche – Liaison
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
  Les machines doivent être dans le même réseau
  On ne peut utiliser qu’un seul applicatif entre les deux machines

## Slide 25: Couche Paquet

## Slide 26: Couche – Paquet – IPV4
Format : 32 bits, 4 octets
Contient deux informations :
  Identifiant du réseau et Identifiant de l’équipement
Seuls les équipements sur le même réseau peuvent communiquer entre eux

## Slide 27: Couche – Paquet – IPV4
Repérer le réseau de la station : masquage
Exemple :
  Adresse : 192.168.001.215
  Masque : 255.255.255.000
  Id Réseau :192.168.001
  Id Station : .215

## Slide 28: Couche – Paquet – IPV4
Mini TD
Adresse IP 192.168.001.215 – Masque 255.255.0.0 – Adresse réseau ? Adresse équipement ? Nombre d’adresse IP disponible sur le réseau ?
Adresse IP 10.129.134.5 – Masque 255.128.0.0 – Adresse réseau ?
Adresse IP 10.129.134.5/8 – Adresse réseau ?
Notes: 192.168.0.0 & 1.215
10.128.0.0 1.123.5

## Slide 29: Couche – Paquet – IPV4
Identifiants réseaux privés
  10.X.X.X (10/8) : 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (Grandes entreprises)
  172.16/12 : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
  192.168/16 : 192.168.0.0 à 192.168.255.255 (Particuliers et TPE)
  169.254/16 : 169.254.0.0 à 169.254.255.255 (utilisées pour l'autoconfiguration des hôtes)
Identifiant réseau particulier :
  127.0.0.X : Loopback
  224/8 (Classe D) : Groupes de stations (adhésion et résiliation par IGMP (Internet Group Managment Protocol)
  255/8 (Classe E) : Adresses expérimentales

## Slide 30: Couche – Paquet – IPV4

## Slide 31: Couche – Paquet – IPV4

## Slide 32: Couche – Paquet – IPV4
En tête IPV4 :
1 : ICMP
6 : TCP
17 : UDP
IP Source
IP Destination

## Slide 33: Couche – Paquet – IPV4
Analogie
MAC Destination
IP Destination
MAC Source
IP Source
Charge Utile
= Adresse du destinataire
= Adresse Émetteur

## Slide 34: Couche – Paquet
Exemple - Charge utile : 25°C : 0x19 , protocole : UDP 17
Machine 1 : MAC : BB:BB:BB:BB:BB:BB Adresse IP : 192.168.0.1
Machine 2 : MAC : DD:DD:DD:DD:DD:DD Adresse IP : 192.168.0.2
BB:BB:BB
BB:BB:BB
0x19
AA:AA:AA
AA:AA:AA
AB
0xABCD
DD:DD:DD
DD:DD:DD

## Slide 35: Couche – Paquet
Exemple - Charge utile : 25°C : 0x19 , protocole : UDP 17
Machine 1 : MAC : BB:BB:BB:BB:BB:BB Adresse IP : 192.168.0.1
Machine 2 : MAC : DD:DD:DD:DD:DD:DD Adresse IP : 192.168.0.2
Trame -> AA:AA:AA:AA:AA:AA:AB:BB:BB:BB:BB:BB:BB:DD:DD:DD:DD:DD:DD:45:00:FF:11:AB:CD:C0:A8:00:01:C0:A8:00:02:19:ABCD
0x4
0xFF
0x11
AB:CD
C0:A8:00:01
C0:A8:00:02
0x5
0x00
Notes: Longueur : nombre de mots (32 bits)

## Slide 36: Couche – Paquet
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
  Les machines doivent être dans le même réseau
  On ne peut utiliser qu’un seul applicatif entre les deux machines

## Slide 37: Couche – Paquet
MAC AA:AA:…
MAC BB:BB:…
MAC CC:CC:…
MAC AB:CC:…
MAC AB:CD:…

## Slide 38: Couche – Paquet
MAC AA:AA:…
MAC BB:BB:…
MAC CC:CC:…
MAC AB:CC:…
MAC AB:CD:…
Centre de tri du courrier
= routeur

## Slide 39: Couche – Paquet
IP : 192.168.0.10/24
Centre de tri du courrier
= routeur
IP : 192.168.0.12/24
IP : 192.168.0.14/24
IP : 10.2.4.1/8
IP : 10.2.4.2/8

## Slide 40: Couche – Paquet
Mais qui donne les adresses ip ?
Réseau privé : vous
Internet : RIR

## Slide 41: Couche – Paquet – IPV4
5 RIR (Regional Internet Registries) assurent la distribution des adresses IP pour le monde
FAI (fournisseur accès internet) achètent des plages d’IP auprès des RIR puis les fournissent aux clients

## Slide 42: Couche – Paquet
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
  Les machines doivent être dans le même réseau
  On ne peut utiliser qu’un seul applicatif entre les deux machines

## Slide 43: Couche – Paquet
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
  Les machines doivent être dans le même réseau
  On ne peut utiliser qu’un seul applicatif entre les deux machines

## Slide 44: ARP
L’idée : On ne connait pas l’adresse MAC qui correspond à un équipement.
Envoie d’un message à tous les équipements en indiquant l’adresse IP.
Seul l’équipement avec l’adresse IP répond en spécifiant son adresse MAC
Comment envoyer un message a tout le monde?
Notes: Requête ARP gratuite : Quand un équipement se connecte, il peut envoyer une requête avec sa propre adresse IP pour vérifier que personne n’est présent. De plus, ça met à jour le cache des autres
ARP Poisonning

## Slide 45: ARP
Adresse IP spécifique : Broadcast
  (Adresse réseau) OU LOGIQUE (complément a 1 masque)
  192.168.1.20/24 -> 192.168.1.255
  192.168.1.20/16 -> 192.168.255.255
(Donc le nombre d’équipement sur un réseau est le nombre d’adresse disponible -1)
Unicast
Broadcast

## Slide 46: ARP
Adress Resolution Protocol
  Ethernet : besoin d’adresse MAC pour communiquer
  Envoi d’un message « Qui a l’adresse IP yyyy ? »
  Réponse de yyyy : « C’est moi ! »
  Mise à jour des deux caches
Notes: Requête ARP gratuite : Quand un équipement se connecte, il peu envoyer une requête avec sa propre adresse IP pour vérifier que personne n’est présent. De plus, ça met à jour le cache des autres
ARP Poisonning

## Slide 47: Couche – Paquet
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
  Les machines doivent être dans le même réseau
  On ne peut utiliser qu’un seul applicatif entre les deux machines

## Slide 48: Cherchez sur votre ordinateur
La cache de la table liant les adresses MAC aux adresses IP (Cache ARP)
Notes: Arp –a
Linux :
Arp : arp -a
Ports : netstat -lntu

## Slide 49: Couche Transport

## Slide 50: Couche – Transport
Deux Objectifs :
  Permettre à plusieurs processus de fonctionner sur le même réseau
  Gestion de l’intégrité des données
Protocoles utilisés :
  UDP
  TCP
  ICMP

## Slide 51: Couche – Transport
Pour chaque protocole, on utilise un header différent
Dans le header du protocole, les ports sont définis

## Slide 52: Couche – Transport
Introduction de la notion de port
Pour permettre à plusieurs protocoles de fonctionner sur les mêmes machines.

## Slide 53: Couche – Transport
Introduction de la notion de port
Pour permettre à plusieurs protocoles de fonctionner sur les mêmes machines.

## Slide 54: Couche – Transport
Analogie
MAC Destination
IP Destination
Port Destination
MAC Source
IP Source
Port Source
Charge Utile
Nom Destinataire
= Adresse du destinataire
Prénom destinataire
Nom Émetteur
= Adresse Émetteur
Prénom Émetteur

## Slide 55: Couche – Transport
Introduction de la notion de port
Pour permettre à plusieurs protocoles de fonctionner sur les mêmes machines.

## Slide 56: Couche – Transport
16bits : 65536 ports disponibles
Port 0 -> 1023 : Ports « Bien connus ». Ex :
  20 & 21 : FTP
  22 : SSH
  23: Telnet
  80 : HTTP
  443 : HTTPS
  502 : Modbus
Port 1024 -> 49151 : Ports enregistrés auprès de l’IANA
Port 49152 -> Port 65535 : Autres et ports dynamiques

## Slide 57: Cherchez sur votre ordinateur
Les Ports ouverts et a quels applicatifs ils correspondent
Notes: Arp –a
Linux :
Arp : arp -a
Ports : netstat -lntu

## Slide 58: Exemple d’un serveur

## Slide 59: Couche – Transport - UDP
Pas de garantie de réception
Utilisation :
  DHCP / DNS / NTP
  Streaming
  Jeux en réseau
  Visio & Appel Vidéo (Zoom / Skype ..)
  VoIP

## Slide 60: Couche – Transport – TCP
Garantie de livraison
Trames ordonnées
Correction d’erreur
Utilisation :
  HTTP/HTTPS
  SMTP/POP/IMAP
  FTP
  Streaming : Netflix + Youtube
Notes: 90% du traffic internet

## Slide 61: Couche – Transport – TCP
Garantie de livraison
Trames ordonnées
Correction d’erreur
Utilisation :
  HTTP/HTTPS
  SMTP/POP/IMAP
  FTP
  Streaming : Netflix + Youtube
Notes: 90% du traffic internet

## Slide 62: Couche – Transport - TCP

## Slide 63: Couche – Paquet
Charge utile : 25°C : 0x19 , protocole : UDP 0x11
Machine Source : MAC : AA:AA:AA:AA:AA:AA - 192.168.0.1 - Port 18654
Machine 2 (Serveur) : BB:BB:BB:BB:BB:BB - 192.168.0.2 - Port 548
Trame -> AA:AA:AA:AA:AA:AA:AB:BB:BB:BB:BB:BB:BB:DD:DD:DD:DD:DD:DD:19:ABCD
Trame -> 45:00:FF:11:AB:CD:C0:A8:00:01:C0:A8:00:02

## Slide 64: Couche – Paquet
Charge utile : 25°C : 0x19 , protocole : UDP 0x11
Machine Source : MAC : AA:AA:AA:AA:AA:AA - 192.168.0.1 - Port 18654
Machine 2 (Serveur) : BB:BB:BB:BB:BB:BB - 192.168.0.2 - Port 548
AA:AA:AA:AA:AA:AA:AB:BB:BB:BB:BB:BB:BB:DD:DD:DD:DD:DD:DD:19:ABCD
45:00:FF:11:AB:CD:C0:A8:00:01:C0:A8:00:02
48:DE:02:24:00:09:AA:AB
48:DE
02:24
8 + 1 = 00:09
AA:BB

## Slide 65: Couche – Paquet
Charge utile : 25°C : 0x19 , protocole : UDP 0x11
Machine Source : MAC : BB:BB:BB:BB:BB:BB - 192.168.0.1 - Port 18654
Machine 2 (Serveur) : DD:DD:DD:DD:DD:DD - 192.168.0.2 - Port 548
AA:AA:AA:AA:AA:AA:AB:BB:BB:BB:BB:BB:BB:DD:DD:DD:DD:DD:DD:45:00:FF:11:AB:CD:C0:A8:00:01:C0:A8:00:02:48:DE:02:24:00:09:AA:AB:19:ABCD

## Slide 66: Couche – Transport - ICMP
IP ne permet pas la gestion des messages d’erreurs
 ICMP s’en occupe
Utilisation classique : ping
Permet de tester l’accessibilité à une autre adresse IP sur le réseau

## Slide 67: Couche – Transport - ICMP
Chercher la commande PING

## Slide 68: Matériels

## Slide 69: Hub (Obsolète)
Agit comme une multiprise (Couche OSI 1)
Expédie toutes les trames vers tous les ports

## Slide 70: Switch
Multiprise améliorée (Couche OSI 2)
Lit les trames envoyées et ne les expédie que vers les équipements avec la bonne adresse MAC

## Slide 71: Switch
Switch manageable
Fonctionnalités :
  Regroupements de ports par zone
  Gestion de VLAN
  Port Security
  Port Mirroring
  SNMP

## Slide 72: Modem
Adaptation des signaux électriques entre le réseau local et le réseau externe
RTC
ADSL
Fibre

## Slide 73: Routeur
Liaison entre différents réseaux

## Slide 74: Firewall / Routeur
Multiprise vraiment améliorée !
Utilise les couches 1, 2, 3, 4 et 7

## Slide 75: Firewall
Objectifs : sécuriser le(s) réseau(x)
Les moyens :
  Isolation des réseaux
  Définition de règle autorisant le passage de l’information
WAN
DMZ
LAN

## Slide 76: Firewall – Isolation des réseaux
Définition de zones :
On groupe les ports par réseaux
Exemple :
Sécurisation possible : Autoriser que les adresses MAC connues , une seule IP par port….
LAN 1
LAN 2

## Slide 77: Firewall – Règles
Les règles permettent de définir les flux autorisés.
Par défaut : « Deny All » !
Chaque règle va définir :
  A qui elle s’applique (Zone Source, Zone Destination, IP Source, Port Source, IP Destination, Port Destination)
  Les flux concernés : UDP/TCP/ICMP + port
  Et si c’est autorisé ou refusé

## Slide 78
TP 2

## Slide 79: Exercice pour le prochain cours
Cartographier votre réseau
Exemple :
IP ?
IP/Masque
IP ?
IP ?
IP ?
IP ?
RPi
IP ?
IP ?
Filaire
WiFi

## Slide 80: Couche – Transport
Introduction de la notion de port
Pour permettre à plusieurs protocoles de fonctionner sur les mêmes machines. Exemple : HTML + VISIO