## Slide 1: Réseaux Informatiques CM4
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Plan
CM1 :
  Introduction
  Modèle OSI (rapide)
  Exemple
  TP Blobby Volley
CM2 :
  Couche Physique
  Couche Liaison
  Couche Réseau
  Couche Transport
  TP Firewall
CM3 :
  NAT / PAT – IPV6
  Protocoles
  Wi-Fi
  Tunnels
CM4 :
  Cybersécurité

## Slide 3: Rappel des 3 premiers cours

## Slide 4: Modèle OSI

## Slide 5: Couche Liaison - Ethernet
Communication entre 2 équipements reliés entre eux
Adresse équipements : Adresse MAC
Format HH.HH.HH.HH.HH.HH
Trame :

## Slide 6: Couche Réseau : IP
Deux Formats : IPV4 (64bits) et IPV6 (128bits)
IPV4 :
Adresse en .255 : Broadcast
IP : 192.168.45.8/16 : Réseau, Masque, Nombre d’équipements possibles, adresse de Broadcast
Masque /16 : Écrivez le sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX

## Slide 7: Couche Transport
UDP :
  Simple
  Pas de garantie de réception
  Streaming, Visio, DHCP, DNS
TCP :
  Contrôle de réception
  FTP, SSH, HTTP …

## Slide 8: Applications
Non sécurisé : FTP (20&21) Telnet (23)
SSH (22) – HTTP (80) – Modbus (502)
Modèle Client Serveur

## Slide 9: Cybersécurité

## Slide 10: ANSSI
Site Web : https://www.ssi.gouv.fr
Source d’information pour la cybersécurité
  Guide
  Bonne pratique
Ayez le reflexe de vous rendre sur l’ANSSI
Notes: Est-ce que ça vous aurait intéressé de sertir des câbmes ?

## Slide 11: Les objectifs des pirates
Gagner de l’argent !
  Espionnage
  Sabotage
  Chantage
  Vandalisme
Revendication

## Slide 12: Exemple
On va se mettre à la place d’un pirate pour comprendre se protéger
Première étape du pirate : identifier la cible
  Soit sur commande (Espionnage, Sabotage)
  Soit sur opportunité (Données publique, data breech, failles …)
Première règle : moins d’exposition = moins de risque d’attaque
  Surveiller les fuites de mot de passe
Notes: haveibeenpwned

## Slide 13: Exemple
Deuxième étape du pirate : s’infiltrer
  Physiquement : Hors du périmètre de ce cours
  Par l’intermédiaire d’un employé
  A distance
Phishing
Social Engineering
Ou simplement laisser trainer une clé USB sur le parking…
les parties qui nous intéressent
Notes: Physiquement : stagiaire, employé, de manière illégale
Par l’intermédiaire d’un employé : social engineering, chantage

## Slide 14: Un exemple
Contexte de l’exemple :
La société « ballecarre » souhaite récupérer les plans de l’objet « ovalo » créé par la société « ballepresqueronde »
Elle soustraite à un groupe de pirate « Crochet » la tache de récupérer les plans (ce qui est illégal)
Comment va procéder la team Crochet ?

## Slide 15: Un exemple
Première idée de la team Crochet : Les plans ont été transmis déposé sur un serveur de fichier pour être envoyé aux sous-traitants
Scan des ports ouverts sur ballepresqueronde.fr
Port ouverts : 80 / 443 / 22 / 2020 / 2021
Comment feriez-vous ensuite ?
Notes: Port Web, FTP, SSH
SSH Ouvert : Ils font l’administration depuis l’exterieur

## Slide 16: Un exemple
Port 80/443 : Serveur Web
  Faille Apache ? (Log4J, Lien vers d’autres failles )
  Faille Worpress ? (File Manager , etc…)
Port 22 :
  Essai des combinaison classique mot de passe / utilisateur
  Regarder si une adresse mail de la société apparait dans une fuite de BDD
Port 2020 / 2021
  Mais à quoi peuvent-ils servir ?
Notes: Autres possibilités : social enginneering

## Slide 17: Un exemple
Port 2020 / 2021
  FTP !
Ont-ils conservé la connexion en mode anonyme ?
Bingo, les documents sont disponibles sur le serveur ainsi que beaucoup d’autres qui pourront être monétisé.

## Slide 18: Un exemple
Bons points :
Logiciels à jour (Apache, WP, FTP)
SSH sécurisé par clé
Mauvais points :
Données confidentiels sur un serveur public (Comment auraient-ils pu procéder ?)
Mauvaise configuration d’un logiciel (erreur humaine)

## Slide 19: Notion de surface d’attaque
Pour attaquer un système à distance, il faut obligatoirement passer par un des ports (SSH, FTP, ...)
Moins il y a de port ouvert sur un serveur, moins il y a de risque
Règle : réduire la surface d’attaque
  A minima : déplacer les ports, utiliser d’autre stratégie
Comment va fonctionner le pirate : port scan

## Slide 20: Mini TP – Scanner de port
Créez un scanner de port en python
Testez le sur la manipulation mise en place

## Slide 21: Isolation des systèmes
Une fois que le pirate a utilisé des failles pour entrer sur un des systèmes, il va chercher à récupérer des données ou utiliser
Règle : isoler les systèmes !
Notes: Airgab centrale nucléaire

## Slide 22: Limiter les flux possibles
Dans le cas ou des systèmes ne peuvent pas être isolées, il faut limiter les flux

## Slide 23: MAJ
Pour pouvoir avoir les droits d’accès, l’attaquant va utiliser des failles.
La mise à jour des systèmes permet de limiter le nombre de faille disponible à l’attaquant
En cas d’impossibilité de mettre à jour le système, il doit être isolé du réseau
Se tenir au courant des failles récentes :
  Les constructeur envoient des mailing list avec les failles sur leurs équipements
  https://www.cvedetails.com
  https://hackaday.com/tag/this-week-in-security/

## Slide 24: Sauvegarde
Si l’attaquant arrive à corrompre les systèmes, il va falloir remettre en service
Règle du 3-2-1
  3 sauvegardes
  2 supports différents
  1 Copie hors site
Une sauvegarde non testée est une sauvegarde qui ne marche pas
Définition de la granularité des sauvegardes et de la périodicité