## Slide 1: Réseaux Informatiques S01 E04
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Plan
CM1 :
  Introduction
  Modèle OSI (rapide)
  Exemple
  TP Doom
CM2 :
  Couche Physique
  Couche Liaison
  Couche Réseau
  Couche Transport
  TP Firewall
CM3 :
  NAT / PAT – IPV6
  Protocoles
  Wi-Fi
  Tunnels
CM4 :
  Cybersécurité

## Slide 3: Rappel des 3 premiers cours

## Slide 4: Modèle OSI

## Slide 5: Couche Liaison - Ethernet
Communication entre 2 équipements reliés entre eux
Adresse équipements : Adresse MAC
Format HH.HH.HH.HH.HH.HH
Trame :

## Slide 6: Couche Réseau : IP
Deux Formats : IPV4 (64bits) et IPV6 (128bits)
IPV4 :
Adresse en .255 : Broadcast
IPV6 :

## Slide 7: Couche Transport
UDP :
  Simple
  Pas de garantie de réception
  Streaming, Visio, DHCP, DNS
TCP :
  Contrôle de réception
  FTP, SSH, HTTP …

## Slide 8: Applications
Non sécurisé : FTP (20&21) Telnet (23)
SSH (22) – HTTP (80) – Modbus (502)
Modèle Client Serveur

## Slide 9: Cybersécurité

## Slide 10: ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)
Site Web : https://www.cyber.gouv.fr
Source d’information pour la cybersécurité
  Guide
  Bonne pratique
Ayez le réflexe de vous rendre sur l’ANSSI

## Slide 11: Actualités
Connaissez-vous les dernières grosses attaques ?

## Slide 12: Actualités
02/2023
12/2021
07/2022
10/2022
CHU, Collectivité, Grenoble INP…
Notes: Et celles dont on ne parle pas :
Sabotage
Vol

## Slide 14: Stuxnet
Pour produire de l’uranium suffisamment enrichi, on peut utiliser des centrifugeuses
Machine avec un rotor qui tourne à 50 000 tr/min pour séparer hexafluorure d’uranium 235 des autres hexafluorures
En fonction du nombre de machine on peut faire de l’uranium civil ou militaire

## Slide 15: Stuxnet
En 2007, un employé insère une clé USB dans l’usine d’enrichissement de Natanz (Iran)
Sans le vouloir, il déclenche la
Propagation d’un virus nommé Stuxnet
Au final : Destruction de plusieurs
centrifugeuse

## Slide 16: Stuxnet
2006/2007 : NSA + Israël conçoivent Stuxnet
Objectif : ralentir le programme nucléaire Iranien
Utilisation de 4 failles 0-Day pour infecter des automates Siemens
Augmentation légère de la vitesse des centrifugeuses pour les casser

## Slide 17: Exemple d’attaque

## Slide 18: Les objectifs des pirates
Gagner de l’argent !
  Espionnage
  Sabotage
  Chantage
  Vandalisme
Revendication
Mais pas uniquement : WhiteHat, bugbounty

## Slide 19: Exemple
On va se mettre à la place d’un pirate pour comprendre se protéger
Première étape du pirate : identifier la cible
  Soit sur commande (Espionnage, Sabotage)
  Soit sur opportunité (Données publique, data breech, failles …)
Première règle : moins d’exposition = moins de risque d’attaque
Notes: Haveibeenpwned
Surveiller les fuites de mot de passe

## Slide 20: Exemple
Deuxième étape du pirate : s’infiltrer
  Physiquement : Hors du périmètre de ce cours
  Par l’intermédiaire d’un employé
  A distance
Phishing
Social Engineering
Ou simplement laisser trainer une clé USB sur le parking…
les parties qui nous intéressent
Notes: Physiquement : stagiaire, employé, de manière illégale
Par l’intermédiaire d’un employé : social engineering, chantage

## Slide 21: Un exemple
Contexte de l’exemple :
La société « ballecarre » souhaite récupérer les plans de l’objet « ovalo » créé par la société « ballepresqueronde »
Elle soustraite à un groupe de pirate « Crochet » la tache de récupérer les plans (ce qui est illégal)
Comment va procéder la team Crochet ?

## Slide 22: Un exemple
Première idée de la team Crochet : Les plans ont été transmis déposé sur un serveur de fichier pour être envoyé aux sous-traitants
Scan des ports ouverts sur ballepresqueronde.fr
Ports ouverts : 80 / 443 / 22 / 2020 / 2021
Comment feriez-vous ensuite ?
Notes: Port Web, FTP, SSH
SSH Ouvert : Ils font l’administration depuis l’exterieur

## Slide 23: Un exemple
Port 80/443 : Serveur Web
  Faille Apache ? (Log4J, Lien vers d’autres failles )
  Faille Worpress ? (File Manager , Injection SQL, etc…)
Port 22 :
  Essai des combinaison classique mot de passe / utilisateur
  Regarder si une adresse mail de la société apparait dans une fuite de BDD
Port 2020 / 2021
  Mais à quoi peuvent-ils servir ?
Notes: Autres possibilités : social enginneering

## Slide 24: Un exemple
Port 2020 / 2021
  FTP !
Ont-ils conservé la connexion en mode anonyme ?
Bingo, les documents sont disponibles sur le serveur ainsi que beaucoup d’autres qui pourront être monétisé.

## Slide 25: Un exemple
Bons points :
Logiciels à jour (Apache, WP, FTP)
SSH sécurisé par clé
Mauvais points :
Données confidentielles sur un serveur public (Comment auraient-ils pu procéder ?)
Mauvaise configuration d’un logiciel (erreur humaine)

## Slide 26: Comment limiter les attaques ?

## Slide 27: Notion de surface d’attaque
Pour attaquer un système à distance, il faut obligatoirement passer par un des ports (SSH, FTP, ...)
Moins il y a de port ouvert sur un serveur, moins il y a de risque
Règle : réduire la surface d’attaque
  A minima : déplacer les ports, utiliser d’autre stratégie
Comment va fonctionner le pirate : port scan

## Slide 28: Mini TP – Scanner de port
Créez un scanner de port en python
  Ne testez que les 100 premiers port pour limiter le temps d’exécution
  Tester le scanner sur un une adresse IP de votre choix

## Slide 29: Mini TP – Scanner de port

## Slide 30: Notion de surface d’attaque
La surface d’attaque s’applique aussi aux autres éléments du SI :
  Pas de droit admin
  Limiter les accès aux machines
  Moins de logiciels -> Moins de failles
  Interdire le branchement de machine sur le réseau
  Isoler les réseaux
  …
Le travail d’un pirate va être de trouver 1 faille sur l’ensemble de la société. Votre travail va être de vous assurer que l’ensemble des éléments est sécurisé.

## Slide 31: Isolation des systèmes
Une fois que le pirate a utilisé des failles pour entrer sur un des systèmes, il va chercher à récupérer des données ou utiliser
Règle : isoler les systèmes ! (Et empêcher les utilisateurs de les modifier… Stuxnet)
Mais parfois ce n’est pas suffisant (exemple Faille ESXi)
Notes: Airgab centrale nucléaire

## Slide 32: Limiter les flux possibles
Dans le cas ou des systèmes ne peuvent pas être isolées, il faut limiter les flux
Pour chaque flux :
  Analyse de risque
  suivi/analyse

## Slide 33: Sauvegarde
Si l’attaquant arrive à corrompre les systèmes, il va falloir remettre en service
Règle du 3-2-1
  3 sauvegardes
  2 supports différents
  1 Copie hors site
Une sauvegarde non testée est une sauvegarde qui ne marche pas
Définition de la granularité des sauvegardes et de la périodicité

## Slide 34: Mise A Jour
Pour pouvoir avoir les droits d’accès, l’attaquant va utiliser des failles.
La mise à jour des systèmes permet de limiter le nombre de faille disponible à l’attaquant
En cas d’impossibilité de mettre à jour le système, il doit être isolé du réseau
Se tenir au courant des failles récentes :
  Les constructeurs envoient des mailing list avec les failles sur leurs équipements
  https://www.cvedetails.com
  https://hackaday.com/tag/this-week-in-security/

## Slide 35: Web

## Slide 36: Failles Web les plus courante
Mauvaise configuration du serveur Web
  Accès en lecture d’autre répertoire
  Accès possible aux logs
  Accès aux backups !
Contrôle d’accès
  Fichier .htpasswd lisible
  API accessibles sans mot de passe / clés
Entrées utilisateur non (ou mal) vérifiées
  Injection SQL
  File Manager
Mauvaise gestion des cookies

## Slide 37: Exemple de faille : Injection SQL
Comment feriez vous ?

## Slide 38: Exemple de faille : Injection SQL
Name :
  Dupont';--
  Dupont' OR 1 ;--
  ….

## Slide 39: TP
Créer un compte sur root-me.org
Une facile pour commencer :
  https://www.root-me.org/fr/Challenges/Web-Serveur/HTML-Code-source
SQL (en se servant des slides précédentes) :
  https://www.root-me.org/fr/Challenges/Web-Serveur/SQL-injection-Authentification
Accessible :
  https://www.root-me.org/fr/Challenges/Web-Serveur/HTTP-Open-redirect
  https://www.root-me.org/fr/Challenges/Web-Serveur/HTTP-User-agent