## Slide 1: Réseaux Informatiques CM2
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Plan
CM1 :
  Introduction
  Modèle OSI (rapide)
  Exemple
  TP Blobby Volley
CM2 :
  Couche Physique
  Couche Liaison
  Couche Réseau
  Couche Transport
  TP Firewall
CM3 :
  NAT / PAT – IPV6
  Protocoles
  Wi-Fi
  Tunnels
CM4 :
  Cybersécurité

## Slide 3: Rappel du premier cours

## Slide 4: Modèle OSI

## Slide 5: Adresse IP
Deux Formats : IPV4 (64bits) et IPV6 (128bits)
IPV4 :
IP : 10.103.45.8/10 : Réseau, Masque, Nombre d’équipements possibles
Masque /24 : Écrivez le sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX
Masque /16 : Écrivez le sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX
Notes: 10.103.45.8/10 : 10. 0110 0111 : Réseau 10.64.0.0 Masque : 255.192.0.0 Adresse machine :

## Slide 6: Couche Physique

## Slide 7: Couche – physique – Coaxial
La préhistoire !
Cable coaxial RG58, terminaison BNC
Topologie Bus

## Slide 8: Couche – physique – RJ45
Câbles réseau Ethernet - RJ45
4 paires de câble
Historique : Câble droit / Câble croisé
Notes: Est-ce que ça vous aurait intéressé de sertir des câbmes ?

## Slide 9: Couche – physique – RJ45
Distance max : 100m
Débit :
  10 & 100Mbit/s : 2 paires (sur 4)
  1 Gbit/s & supérieur : 4 paires
RJ45 : connecteur majoritairement utilisé

## Slide 10: Couche – physique – Fibre optique
Distance : de l’ordre du km
Débit : 10 Gbits/s
Plusieurs Connecteurs :

## Slide 11: Couche – physique – Radio
WiFi
LoRa / SigFox
Point à point
Notes: Très utilisé ! Notamment pour relier des antennes 4G qui sont trop loin du réseau fibre
EDF : Barrage relié en point à point

## Slide 12: Couche – physique – Règles générales
Identification des éléments :
  Câble :
    Couleur
    Tenant et Aboutissant
  Matériel :
    Identification (étiquettes)
    Registre du matériel / version de firmware

## Slide 13: Couche – physique – Équipement actif
Répéteur
Hub

## Slide 14: Couche Liaison

## Slide 15: Couche – Liaison – Adresse MAC
Format adresse MAC ?
Spécificité adresse MAC ?
Combien d’adresse MAC par équipement ?
Notes: Format : HH HH HH HH HH HH
Spécificité : unicité

## Slide 16: Couche – Liaison – Adresse MAC
occupent 48 bits (6 octets)
se représentent sous forme hexa, comme 00:21:9b:da:bc:91
les adresses unicast sont uniques car composées d'un identifiant de fabricant (OUI) et d'un identifiant de carte du fabricant (NIC) :

## Slide 17: Couche – Liaison – Adresse MAC
Identifiant UNIQUE de chaque appareil (Une adresse par réseau physique)
Fixé en usine (les fabricants achètent des plages d’adresses)
Je change de réseau,
l’adresse MAC reste la
même
Rappel !

## Slide 18: Couche – Liaison – Adresse MAC
A quoi ça sert ?
Ethernet : Envoyer une trame d’une adresse MAC à une autre
Notes: https://azurplus.fr/a-quoi-sert-exactement-une-adresse-mac/

## Slide 19: Couche – Liaison
On essaye !
Charge utile : 25°C : 0x19
Adresse MAC 1 : AA:AA:AA:AA:AA:AA
Adresse MAC 2 : BB:BB:BB:BB:BB:BB
Notes: Essayer l’analogie Postale

## Slide 20: Couche – Liaison
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
  Les machines doivent être dans le même réseau
  On ne peut utiliser qu’un seul applicatif entre les deux machines

## Slide 21: Couche Paquet

## Slide 22: Couche – Paquet – IPV4

## Slide 23: ARP
Adress Resolution Protocol
  Ethernet : besoin d’adresse MAC pour communiquer
  Envoi d’un message « Qui a l’adresse IP yyyy ? »
  Réponse de yyyy : « C’est moi ! »
  Mise à jour des deux caches
Notes: Requête ARP gratuite : Quand un équipement se connecte, il peu envoyer une requête avec sa propre adresse IP pour vérifier que personne n’est présent. De plus, ça met à jour le cache des autres
ARP Poisonning

## Slide 24: Couche – Paquet – IPV4
Format d’une adresse IP ?
Adresse IP spécifique : Broadcast
  (Adresse réseau) OU LOGIQUE (complément a 1 masque)
  192.168.1.20/24 -> 192.168.1.255
  192.168.1.20/16 -> 192.168.255.255
Exemple : Adress Resolution Protocol
  Ethernet : besoin d’adresse MAC pour communiquer
  Envoi d’un message « Qui a l’adresse IP yyyy ? »
  Réponse de yyyy : « C’est moi ! »
  Mise à jour des deux caches
Unicast
Broadcast

## Slide 25: Couche – Paquet – IPV4
Pour se connecter à internet, il faut une adresse IP.
5 RIR (Regional Internet Registries) assurent la distribution des adresses IP pour le monde
FAI (fournisseur accès internet) achètent des plages d’IP auprès des RIR puis les fournissent aux client

## Slide 26: Couche – Paquet
On essaye !
Charge utile : 25°C : 0x19 , protocole : UDP 17 0x11
Machine 1 :
  MAC : AA:AA:AA:AA:AA:AA
  Adresse IP : 192.168.0.1
Machine 2 :
  BB:BB:BB:BB:BB:BB
  Adresse IP : 192.168.0.2

## Slide 27: Couche – Paquet
Les limites :
  Les adresses MAC doivent être connues
  Les machines doivent être dans le même réseau
  On ne peut utiliser qu’un seul applicatif entre les deux machines

## Slide 28: Couche Transport

## Slide 29: Couche – Transport
Deux Objectifs :
  Permettre à plusieurs processus de fonctionner sur le même réseau
  Gestion de l’intégrité des données
Exemples de protocoles
  UDP
  TCP
  ICMP

## Slide 30: Couche – Transport
Introduction de la notion de port
Pour permettre a plusieurs protocole de fonctionner sur les mêmes machines. Exemple : HTML + VISIO

## Slide 31: Couche – Transport
Port 0 -> 1023 : Ports « Bien connus ». Ex :
  20 & 21 : FTP
  22 : SSH
  23: Telnet
  80 : HTTP
  443 : HTTPS
  502 : Modbus
Port 1024 -> 49151 : Ports enregistrés auprès de l’IANA
Port 49152 -> Port 65535 : Autres et ports dynamiques

## Slide 32: Couche – Transport - UDP
Pas de garantie de réception
Utilisation :
  DHCP
  DNS
  NTP
  Streaming
  Jeux en réseau
  Visio & Appel Vidéo

## Slide 33: Couche – Transport - TCP
Garantie de livraison
Trames ordonnées
Correction d’erreur

## Slide 34: Couche – Transport - TCP

## Slide 35: Couche – Transport - ICMP
ICMP
IP ne permet pas la gestion des message d’erreurs ICMP s’en occupe
Utilisation classique : ping
Permet de tester l’accessibilité à une autre adresse IP sur le réseau

## Slide 36: Couche – Paquet
On essaye !
Charge utile : 25°C : 0x19 , protocole : UDP 0x11
Machine 1 :
  MAC : AA:AA:AA:AA:AA:AA
  Adresse IP : 192.168.0.1
  Port : Tbd
Machine 2 (Serveur) :
  BB:BB:BB:BB:BB:BB
  Adresse IP : 192.168.0.2
  Port : Tbd

## Slide 37: Mini TP

## Slide 38: Cherchez sur votre ordinateur
La cache de la table liant les adresses MAC aux adresses IP (Cache ARP)
Les Ports ouverts et a quels applicatifs ils correspondent
Notes: Arp –a
Linux :
Arp : arp -a
Ports : netstat -lntu

## Slide 39: Exemple d’un serveur

## Slide 40: Matériels

## Slide 41: Hub (Obsolète)
Agit comme une multiprise (Couche OSI 1)
Expédie toutes les trames vers tous les ports

## Slide 42: Switch
Multiprise améliorée (Couche OSI 2)
Lit les trames envoyées et ne les expédie que vers les équipements avec la bonne adresse MAC

## Slide 43: Switch
Switch manageable
Fonctionnalités :
  Regroupements de ports par zone
  Gestion de VLAN
  Port Security
  Port Mirroring
  SNMP

## Slide 44: Modem
Adaptation des signaux électriques entre le réseau local et le réseau externe
RTC
ADSL
Fibre

## Slide 45: Firewall
Multiprise vraiment améliorée !
Utilise les couches 1, 2, 3, 4 et 7

## Slide 46: Firewall
Objectifs : sécuriser le(s) réseau(x)
Les moyens :
  Isolation des réseaux
  Définition de règle autorisant le passage de l’information
WAN
DMZ
LAN

## Slide 47: Firewall – Isolation des réseaux
Définition de zones :
On groupe les ports par réseaux
Exemple :
Sécurisation possible : Autoriser que les adresses MAC connues , une seule IP par port….
LAN 1
LAN 2

## Slide 48: Firewall – Règles
Les règles permettent de définir les flux autorisés.
Par défaut : « Deny All » !
Chaque règle va définir :
  A qui elle s’applique (Zone Source, Zone Destination, IP Source, Port Source, IP Destination, Port Destination)
  Les flux concernés : UDP/TCP/ICMP + port
  Et si c’est autorisé ou refusé

## Slide 49
TP 2

## Slide 50: Exercice pour le prochain cours
Cartographier votre réseau
Exemple :
IP ?
IP/Masque
IP ?
IP ?
IP ?
IP ?
RPi
IP ?
IP ?
Filaire
WiFi