## Slide 1: Réseaux Informatiques TP1 : Doom
Guillaume Rico
guillaume.rico@alpesmesures.fr
https://github.com/guillaume-rico/reseaux_informatiques.git

## Slide 2: Objectif
Créer un réseau simple
Pour utiliser un applicatif

## Slide 3: 1. Paramètres actuels de votre machine
Trouver la commande pour visualiser :
  Adresse MAC / Interface
  Adresse IP / Interface
Notes: Insister sur ID Réseau
192,168,0,12
1100 0000 – 10101000 – 0 - 00001100
255,255,255,0
Ipconfig /all
ip addr show
Mac : Ip a

## Slide 4: 1. Paramètres actuels de votre machine
Trouver la commande pour visualiser :
  Adresse IP / Interface
  Adresse MAC / Interface

## Slide 5: 1. Paramètres actuels de votre machine
Quel est l’identifiant du réseau Wifi sur lequel vous êtes connectés ?
Quel est l’identifiant de votre machine sur le même réseau ?
Adresse de la passerelle ?

## Slide 6: 1. Paramètres actuels de votre machine
Quel est l’identifiant du réseau Wifi sur lequel vous êtes connectés ?
Quel est l’identifiant de votre machine sur le même réseau ?
Adresse de la passerelle ?

## Slide 7: 1. Conception
Groupez-vous par 2
Concevoir le réseau
  Réseau entre deux ordinateurs
  Définir l’identifiant Réseau
  Et les identifiants des machines (= station)
Contraintes :
  Longueur de l’identifiant réseau : 24 bits
  Utilisation d’un id réseau privé

## Slide 8: 1. Conception
/X
Nb de bits utilisés pour l’identifiant réseau
Exemple :
/24 : 11111111.11111111.11111111.00000000
/16 : 11111111.11111111.00000000.00000000
/8 : 11111111.00000000.00000000.00000000

## Slide 9: 1. Conception
A vous

## Slide 10: 2. Préparation
Télécharger Gzdoom (V4) : https://zdoom.org/downloads
Décompresser l’archive
Télécharger doom1.wad
https://doomwiki.org/wiki/DOOM1.WAD
Déposer doom1.wad dans le dossier précédemment décompressé

## Slide 11: 3. Mise en place
Changer l’adresse IP de votre interface réseau

## Slide 12: 3. Mise en place
L’adresse ou doivent être envoyé les paquets par défaut
Mon adresse / nom de réseau
Le serveur DNS (Obligatoire sous Win11 même si on n’en a pas
Besoin)

## Slide 13: 3. Mise en place
Votre ordinateur est équipé d’un firewall
Il va vous empêcher de jouer

## Slide 14: 4. Play
Joueur 1 : gzdoom.exe -host 2 -deathmatch -warp 01
  Depuis le dossier
Joueur 2 : gzdoom.exe -join ADRESSE_IP
  Depuis le dossier
  MAC : GZdoom.app/Contents/MacOS/gzdoom

## Slide 15: Fonctionnement de Doom
PC 1
PC 2
Doom

## Slide 16: La partie compliquée !
Votre ordinateur est équipé d’un firewall
Il faut lui indiquer que le réseau qu’on a créé est « safe »

## Slide 17: Adresse MAC
Windows : ipconfig /all
Linux/Mac : ifconfig /a
ip a
Une adresse par interface
Format : HH-HH-HH-HH-HH-HH

## Slide 18: Première partie
Adresse IP : A ajouter
Groupez vous par 2

## Slide 19: Installation
Téléchargez et installez Blobby Volley 2
https://sourceforge.net/projects/blobby/
Win : Au démarrage lui donner les droits d’accéder aux réseaux locaux

## Slide 20: Configuration du réseau